200 t Star-Lifter Raupenkran: SENNEBOGEN 5500 in der neuen G-Serie

Als erster Typ der Star-Lifter Reihe hat SENNEBOGEN zur bauma 2019 den 5500 Raupenkran auf eine maximale Traglast von 200 t angehoben und bringt in Kombination mit der Abgasstufe 5 damit sein erstes Modell der G-Serie auf den Markt. Der 5500 G wird zukünftig in zwei Varianten, mit jeweils 180 t oder 200 t maximaler Traglast verfügbar sein.

Als Raupenkran für den Hochbau und die Vermietung hat sich der SENNEBOGEN 5500 in Einsätzen rund um den Globus über viele Jahre bewährt. Die Maschinen finden in vielfältigen Einsatzbereichen, beispielsweise für Hebearbeiten, bei der Montage von großen Bauteilen oder für Logistikaufgaben, Verwendung. Dabei sind Kriterien wie Flexibilität, hohe Traglasten, leistungsstarke Winden und Antriebe ausschlaggebend für ein effizientes Arbeiten. Mit mehr als 67 Jahren Erfahrung in Konstruktion und Entwicklung hat SENNEBOGEN seinen 180 t Raupenkran, den SENNEBOGEN 5500, grundlegend überarbeitet und den Anforderungen der Abgasstufe 5 angepasst. Mit diesen Anpassungen in Traglast und Motorengeneration sowie der neuen Maxcab Kabine, startet die G-Serie in den Markt.

Sichere Hebearbeiten bis 200 t und einfacher Transport

Der neue 5500 Raupenkran kommt mit einem leistungsstarken 283 kW Dieselmotor der Abgasstufe 5, der die beiden 160 kN Winden zuverlässig antreibt. Dank des robusten Star-Lifter Raupenunterwagens steht die Maschine nicht nur sicher, sondern kann selbst unter Last komfortabel verfahren. Dank des neu entwickelten, verstärken Auslegeraufbaus und einer erhöhten Ballastierung konnten die Traglasten um Werte zwischen 15 und 50 Prozent, abhängig von der Auslegerkonfiguration, erhöht werden. Damit bietet der neue 5500 G allen Kunden ein noch größeres Einsatzspektrum.

Ein modulares Auslegerdesign ermöglicht zahlreiche Ausrüstungvarianten mit Längen bis 104 m inklusive Wippspitze. Für den Transport lassen sich die Raupenlaufwerke einfach abnehmen, danach misst die Grundmaschine lediglich 3,0 m in der Breite und kann einfach transportiert werden. Sämtliche weiteren Komponenten sind so ausgeführt, dass Sie sich platzsparend in Containern oder im Planen-LKW verstauen lassen.  In wenigen Schritten ist der Raupenkran dank des innovativen SENNEBOGEN Selbstmontagesystems aufgerichtet – lange Rüst- und Montagezeiten entfallen.

Bildunterschrift:

Als erste Maschine der neuen G-Serie verfügt der SENNEBOGEN 5500 G nicht nur über eine erhöhte Traglast von bis zu 200 t, sondern kommt auch mit der neuesten Motorentechnologie der Abgasstufe 5 pünktlich zur bauma 2019 auf den Markt.