Jetzt noch mehr Reichweite im Abbruch: SENNEBOGEN 870 E: Longfront - Abbruchbagger mit 36 m

Mit dem Ende 2017 vorgestellten Abbruchbagger 870 E bietet SENNEBOGEN eine einzigartige Spezialmaschine, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn beim Abbruch von Gebäuden und Industrieanlagen höchste Reichweite und Präzision gefragt sind. Ab sofort bietet SENNEBOGEN seinen Kunden den 870 E neben der bisherigen 33 m Ausrüstung auch optional mit einer noch längeren Variante mit einer Reichhöhe von 36 m bei 4 t Traglast ab Werk an.

Die neue, lange Arbeitsausrüstung setzt sich aus einem 19,5 m Grundausleger mit Schnellwechseleinrichtung und einem 2,5 m Zwischenausleger, sowie dem 12,5 m Stiel mit Umlenkmechanismus zusammen. Insgesamt bringt es die Ausrüstung somit auf eine Reichhöhe von 36 m und eine Reichweite bis 20 m. Über den gesamten Arbeitsbereich verfügt der Abbruchbagger über komfortable Traglasten bis 4 t. Weiterhin ist die 33 m Ausrüstung verfügbar.

SENNEBOGEN beweist damit einmal mehr, wie kundenspezifische Anforderungen in die Serie erfolgreich integriert werden. Auf der bauma wird die Maschine das erste Mal der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Ein weiteres Augenmerk lag bei der Konstruktion der Maschine auf einer besonders hohen Standsicherheit und einer extrem robusten Ausführung aller Komponenten. Auch davon können sich die Besucher auf der Messe München ab 08. April 2019 selbst überzeugen.

Die Maschine basiert auf der Grundmaschine des SENNEBOGEN 870 E mit einem kraftvollen 261 kW Dieselmotor: Zwei Spurweiten mit 4,2 m und 2,6 m sind dank des teleskopierbaren Raupenunterwagens einstellbar. Für den Transport der 115 t schweren Maschine können die Ausrüstung und der Heckballast abgenommen werden. Damit reduziert sich das Transportgewicht auf 66 t.

Bildunterschrift:

SENNEBOGEN zeigt mit dem 870 R-HDD auf der bauma sein Flaggschiff unter den Abbruchbaggern.